Verkoopslastenboek

“ Residentie Rector de Ramstraat ”

KVT Construct Bvba

PROJECT:	Van Tendeloo Kris
BOUWEN VAN 7 APPARTEMENTEN

Rector de Ramstraat 27
2560 Nijlen

NAAM KLANT:

SAMENVATTING LASTENBOEK

1.	Ruwbouwwerken

  - Grondwerken

1.3	Fundering

1.4 	Riolering

1.5 	Metsel- en betonwerken

1.6	Raam- en deurdorpels

2.	Dakwerken

2.1	Dakbedekking

2.2	Regenafvoer

2.3	Terrassen

3.	Buitenschrijnwerken

3.1	Ramen en deuren

3.2	Sectionaal poort

4.	Binnenschrijnwerken

4.1	Binnendeuren

4.2	Binnentrap

5.	Pleisterwerken

5.1	Pleisterwerken

6.	Isolatiewerken warmte - geluid

6.1	Isolatiewerken warmte

6.2	Isolatiewerken geluid

7.	Chape, vloeren en faience

7.1	Chape

7.2	Vloeren

7.3	Faience

7.4	Tussendorpels

7.5	Venstertabletten

8.	Keuken

8.1	Keukeninrichting

9.	Elektra

9.1	Elektrische installatie

10.	Verwarming

10.1	Verwarming

11.	Sanitaire installatie

11.1 	Sanitaire installatie

11.2	Sanitaire toestellen

12.	Ventilatie en verluchtingen

12.1	Ventilatie

12.2	Verluchtingen

13.	Brievenbussen

13.1	Brievenbussen

14.	Nutsvoorzieningen – aansluitingen

14.1	Nutsvoorzieningen

15.	Liften

15.1	Lift

16.	Schilderwerken

16.1	Schilderwerken

17.	Brandveiligheid

17.1 	Rookdetectoren

18.	Omgevingswerken

18.1	Buitenaanleg

19.	Opmerkingen

19.1 	Bematingen

19.2	Erelonen

19.3	Wijzigingen

19.4	Bezoek aan de werf

Architectuur

Het ontwerp van dit project werd gerealiseerd door Architectenbureau Apart, een dynamisch architectenkantoor dat met zijn ruime expertise een gevestigde waarde is in de architecturale wereld van de meergezinswoningen.

Het concept werd door het architectenbureau opgevat als een antwoord op een hedendaagse vraag om een perfecte combinatie te verwezenlijken van innerlijke rust, groene omgeving, ruimtegevoel en eindeloze ontspanning waarin je,  je dagdagelijkse vermoeidheid kunt ruilen voor alle comfort.

Het gebouw voldoet ruim aan de isolatie- en ventilatienormen wat het wooncomfort van zijn gebruikers alleen maar ten goede komt.

Het gebouw werd ingeplant in het terrein, zodoende de leefruimtes  op een maximale afstand van de rijweg bevinden en er op deze manier zo weinig mogelijk verkeersinvloeden interfereren naar de bewoners toe.

De ontwerpers van dit project streven de hoogste kwaliteitsnormen na en staan garant voor een perfecte uitvoering van de werken.

Het architectenkantoor zal de uitvoering van de werken nauwgezet opvolgen, de bouwheer en aannemers adviseren en sturen. Voor deze werken wordt een projectleider van het architectenkantoor afgevaardigd die deze taken nauwlettend begeleid.

Residentie” Rector de Ramstraat” is een project van 7 nieuwbouwappartementen in pastoriestijl met een hoogwaardige afwerkingsgraad uitgevoerd met de eisen van de Energie-Prestatie-Regelgeving van vandaag.

De appartementen hebben een oppervlakte van 85m² tot 120m².

Elk appartement is ingedeeld in inkomhal, afzonderlijk toilet, 1, 2 of 3 slaapkamers, badkamer, leefruimte met open keuken, berging en buitenterras.

De 2 gelijkvloerse appartementen beschikken over een afzonderlijke tuin.

Elk appartement beschikt over een overdekte  parkeerplaats en een eigen ruime berging. Deze zijn inbegrepen in de aankoopprijs. Er zijn ook nog 4 extra parkeerplaatsen beschikbaar deze kunnen aan een meerprijs worden aangekocht.

De appartementen zijn goed gelegen vlak in het centrum van  Nijlen.

Bakker, slager, supermarkt,  banken, gemeentehuis alsook het openbaar vervoer zijn gelegen op wandelafstand.

Verdere details en budgetten vindt u in het lastenboek

1.	RUWBOUWWERKEN

1.1	 GRONDWERKEN

Grondwerken – uitgravingen

Bouwrijp maken van het terrein door ontdoen van bomen en struiken welke in de bouwzone staan. De teelaarde wordt afgegraven en ter plaatse gestapeld en later uitgespreid over het terrein. De grondwerken worden uitgevoerd op basis van de grondsonderingen en de stabiliteitsstudie zodat de stabiliteit van de bouwwerken verzekerd is.

Aanvullingen – Teelaarde

Het aanaarden van de bouwput wordt aangevuld met zand afkomstig van de uitgraving of zuiver steenpuin tot op niveau 0.30 m onder het niveau van de tuin de rest wordt aangevuld met teelaarde.

  - FUNDERING:

Volgens de stabiliteitsstudie van het ingenieursbureau zullen de funderingen uitgevoerd worden.  De aannemer treft de nodige maatregelen om de funderingen in droge grond aan te zetten.

  - RIOLERING

De riolering wordt uitgevoerd in PVC-buizen BENOR gekeurd. Er is een, regenwater put voorzien.

De aansluiting op het openbare rioleringsnet, alsook de nodige herstellingen aan het voetpad of de wegenis worden uitgevoerd conform de voorschriften van de plaatselijke gemeente.

  - METSEL- EN BETONWERKEN

Bouwwerken in beton zoals wanden,vloerplaten, balken en lintelen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau.

Waar mogelijk worden prefab-elementen in beton genomen: balken/lintelen, welfsels, en trappen. Wat dit betreft zijn de architectuurplannen louter informatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen. In de berekeningen wordt rekening gehouden  met een normale gebruiksbelasting .

De muren van de ondergrondse constructies zijn in massief beton of in dubbelwandige betonnen prefab-elementen met tussenstorting van beton, of metselwerk in betonblokken grijs van kleur. De gemetselde binnenwanden van de ondergrondse ruimten zullen achter de hand worden opgevoegd.

De opgaande metselwerken van de buitenmuren worden uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuren, materialen in gebakken gevelsteen, geplaatst in half steens verband, afmeting en kleur te bepalen door de architect.

Het voegwerk van de gevelstenen zal uitgevoerd worden na het beëindigen van alle metselwerken, de kleuren van het voegwerk zijn te bepalen door de architect.

De binnenwanden worden opgetrokken in metselwerk, plaasterplaten of plaasterblokken. Alle wanden in beton, gipswanden en/of metselwerk worden glad afgewerkt en behangklaar opgeleverd.

Waar noodzakelijk zal een vochtisolatie rond ramen, dorpels, e.d. geplaatst worden. Er wordt eveneens isolatie voorzien tegen optrekkend vocht.

Voor de draagvloeren zal de aannemer breedvloerplaten, welfsels of gewapende betonplaat voorzien volgens de specificaties van de ingenieur stabiliteit. In alle appartementen wordt de onderzijde van het plafond vlak afgewerkt met pleister.

  - RAAM-EN DEURDORPELS

Al de raam- en deurdorpels zullen uitgevoerd worden in blauwe hardsteen of in het materiaal van het

buitenschrijnwerk. De deurdorpels zijn voorzien van een gelijmde opzetkant waarvan de voor- en bovenzijde geschuurd zijn. Alle raam- en deurdorpels zijn voorzien van een drupgroef.  Aan ramen waar technisch nodig zijn de dorpels in aluminium voorzien.

2.	DAKWERKEN

2.1	DAKBEDEKKING

Alle dakconstructies voldoen aan de op het ogenblik van de vergunning heersende normen.

De hellende daken  worden opgebouwd uit een houten timmerwerkstructuur waartussen

een thermische isolatie is aangebracht volgens de Energie-Prestatie-Regelgeving, bestaande uit  minerale

wol of gelijkwaardig.

De dakbedekking bestaat uit pannen,  model  en kleur te bepalen door de architect.

De waterdichting van de platte daken wordt verzekerd door een dichtingsbaan, waarbij de toplaag voorzien is van een wapening in polyester. De isolatie van de platte daken voldoet eveneens aan de Energie-Prestatie-Regelgeving.  De aannemer zal een tienjarige waarborg op waterdichting afleveren.

2.2	REGENWATERAFVOER

De goten en afvoerbuizen zullen uitgevoerd worden in zink, deze buizen zullen met beugels aan de muur bevestigd worden. Indien er regenwaterafvoerbuizen in de muur verwerkt worden moeten deze uitgevoerd worden in P.E.

  - TERRASSEN

De afwerking  van de terrassen zijn voorzien in keramische  terrastegels of arduinen tegels  , (kleur en afmetingen  te bepalen door de architect).

De terrasafsluitingen worden bijpassend  uitgevoerd zoals aangeduid op de plannen.  (kleur, samenstelling en afmetingen  te bepalen door de architect).

3.	BUITENSCHRIJNWERKEN

  - RAMEN EN DEUREN

Ingangsdeuren worden uitgevoerd in tropisch hardhout geschilderd: kleur te bepalen door de architect.

Ramen  worden uitgevoerd in aluminium Steellook: kleur te bepalen door de architect.

De dagkanten van de ramen zijn bepleisterd. De ruimte tussen de ramen en het metselwerk wordt opgespoten met PUR-vulschuim of rotswol.

De ramen worden uitgevoerd met een tochtsluiting. Deze wordt bekomen door het gebruik van tochtstrips en een 3-puntssluiting. Alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing 4/15/4.

Het warmtedoorgangscoëfficient  is conform de op het ogenblik van de vergunning heersende normen.

Glas: volgens de nieuwe norm.

4.	BINNENSCHRIJNWERKEN

4.1 	BINNENDEUREN

De deuren van het appartement naar de algemene hal zijn brandwerende deuren RF 30 min. Zij hebben hetzelfde uitzicht als een gewone schilderdeur.  De deur is voorzien van het nodige hang- en sluitwerk met deurkruk.

De binnendeuren zijn van het type voorgeplamuurde vlakke schilderdeuren.

De binnendeuren zijn  schilderdeuren, voorzien van standaard beslag en worden opgehangen aan een houten deuromlijsting met 3 scharnieren. Ze zijn voorzien van een degelijk insteekslot met sleutel. De voorziene som levering en plaatsing per deur bedraagt € 400  inbegrepen beslag en omlijsting.

5.	PLEISTERWERKEN

5.1	PLEISTERWERKEN

De pleisterwerken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor de uitvoering van plafonneerwerken d.w.z. met de regel gerecht en in lood, hoeken loodrecht en haaks. De plafonds en de binnenmuren van de appartementen worden bepleisterd met gipsen/ of spuitpleister of afgefilmd bij gebruik van gipsblokken.

Het schilderklaar maken van de muren en plafonds is niet voorzien.

De muren van de ondergrondse kelders, technische ruimtes en bergingen zullen niet bepleisterd worden, deze zullen in zichtwerk worden uitegvoerd.

De plafonds in de ondergrondse kelders worden niet bepleisterd.

Indien de plafonds in de appartementen en zolders uit een houten constructie bestaan, worden deze eerst bekleed met stucanet of gipsplaten en vervolgens glad afgewerkt.

Op de zolders worden de muren en plafonds niet bepleisterd.

6.	ISOLATIEWERKEN WARMTE - GELUID

  - ISOLATIEWERKEN WARMTE

De spouwmuurisolatie wordt uitgevoerd met een isolatie waarvan de lambda-waarde ruim voldoet aan de eisen van de Energie-Prestatie-Regelgeving. De isolatieplaten worden bevestigd met specifieke spouwhaken of clipsen en aangedrukt tegen het binnenspouwblad.

De vloerplaten zijn eveneens voorzien van de nodige isolaties om te voldoen aan de geldende Energie-Prestatie-Regelgeving.

  - ISOLATIEWERKEN GELUID

De isolatie tussen de scheidingsmuren van 2 appartementen bestaat uit XPS platen of minerale wol, dikte afhankelijk van Energie-Prestatie-Regelgeving.

De dekvloeren zijn thermisch en akoestisch geïsoleerd.

7.	CHAPE, VLOEREN EN FAIENCE

7.1	CHAPE

Alle lokalen worden afgewerkt met een cementchape. De dikte van deze chape is afhankelijk van de gebruikte betonconstructie en de gekozen vloerafwerking. Tevens wordt een randisolatie ter hoogte van de muren aangebracht.

7.2	VLOEREN

De vloertegels worden geplaatst volgens de regels van de kunst. Speciale patronen, grotere of  kleinere afmetingen van tegels, voegen kleiner dan 3mm,  plaatsing van natuurstenen vloeren, ... zullen deel uitmaken van een afzonderlijke offerte.

KEUKEN, BERGING en BADKAMER : op de vloer wordt een keramische tegel voorzien afmeting 45 x 45 cm  en 60 x 60 cmmet een handelswaarde van 35 € per m2 btw incluis.

Alle vloeren worden afgewerkt met een bijpassende plint, handelswaarde van 10 € per lm. btw incluis.

LIVING: op de vloer wordt een keramische tegel voorzien afmeting 45 x 45 cm en 60 x 60 cmmet een handelswaarde van 35€ per m2 btw incluis. De overgangen van vloeren worden afgewerkt met metalen lat.

Alle vloeren worden afgewerkt met een bijpassende plint, handelswaarde van 10 € per lm. btw incluis.

SLAAPKAMER: op de vloer wordt een laminaat  of vloer voorzien  met een handelswaarde van 30 € per m2 btw incluis., de laminaat wordt geplaatst op een geluidsdempende onderlaag .  De overgangen van laminaat naar vloer wordt afgewerkt met compatible profielen,   kleur van de laminaat is te kiezen door de koper.

Alle laminaatvloeren worden afgewerkt met een bijpassende plint, handelswaarde van 8 € per lm. btw incluis.

GEMEENSCHAPPELIJKE GANGEN:

Hiervoor  is er een keramische tegel voorzien. Deze zal gekozen worden door de architect. Op deze vloertegel zal er een passende plint geplaatst worden.

TRAPPEN:

De gemeenschappelijke trap is uit beton met een bekleding uit natuursteen : kleur te kiezen door de architect.

De trappen worden voorzien van een leuning uit metaal.

7.3	FAIENCE

BADKAMER: faience wordt geplaatst ter hoogte van de natte delen, bad/douche en lavabo, met een handelswaarde van 35 €/m2  btw incluis.

KEUKEN: tussen het werkblad en de kasten is er een betegeling voorzien met een handelswaarde van 35 €/m2  btw incluis. de afmeting van deze tegels is 15 x 15 cm. Er is een oppervlakte van 2 m2 voorzien

7.4 	VENSTERTABLETTEN

Er zijn venstertabletten voorzien aan alle ramen van de leefruimten in natuursteen  met een handelswaarde van    140€ /m2. Bij de dakerkers worden de raamtabletten uitgevoerd in hout. De maximale breedte van de tabletten is 20 cm

8.	KEUKEN

  - KEUKENINRICHTING

De aanduidingen op de plannen zijn illustratief, de standaard keuken is voorzien van volgende toestellen: koelkast, fornuis , onderbouwoven, dampkap, 2 spoelbakken  en vaatwas.

De voorziene handelswaarde voor dit keukenpakket is 7500- € per stuk  inclusief BTW.

De toonzaal van de keukens wordt door de bouwheer bepaald.

Deze getoonde visualisatie is louter indicatief.

9.	ELEKTRA

  - ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI), aangevuld met de voorschriften van de stroomverdeler. De installatie zal gekeurd worden door een officieel erkend controlebureau.

Alle leidingen worden verzonken geplaatst, behalve in de ondergrondse ruimtes, technische lokalen en bergingen.  De individuele meters worden opgesteld in een gemeenschappelijke ruimte. Elk appartement is voorzien van een eigen zekeringenkast met automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars.

Alle schakelaars en stopcontacten zijn van een gekeurd type (merk Niko of gelijkwaardig, standaardkleur).

Alle schakelaars worden op een hoogte van 110 cm geplaatst. Alle stopcontacten worden op 20 cm hoogte geplaatst, tenzij anders vermeld op de verkoopsplannen.

De aansluiting aan het telefoonnet is niet inbegrepen evenals de definitieve kabel en aansluiting van radio/tv-distributie is niet voorzien.

Voorziene schakelaars, lichtpunten en stopcontacten:

LIVING

- 2 lichtpunten (plafond) met 4 schakelaars

- 6 stopcontacten

- 3 utp aansluitingen	(tel, netwerk, digitale tv)

KEUKEN

- 1 lichtpunt (plafond) met 1 schakelaar

- 1 lichtpunt keukenkasten met schakelaar

- 4 stopcontacten

- 1 stopcontact frigo

- 1 stopcontact dampkap

- 1 stopcontact vaatwasmachine

- 1 stopcontact oven

- 1 stopcontact kookplaat

BERGPLAATS

- 1 lichtpunt (plafond) met 1 schakelaar

- 1 stopcontact

- 3 stopcontacten (wasmachine, droogkast, cv)

WC

- 1 lichtpunt (plafond) met 1 schakelaar

SLAAPKAMER

- 1 lichtpunt (plafond) met 1 schakelaar

- 3 stopcontacten

BADKAMER

- 1 lichtpunt (plafond) met 1 schakelaar

- 1 voeding in de muur op 1.8 m hoogte

- 2 stopcontacten

HALL - privé

- 1 lichtpunt (plafond) met 2 schakelaars

- 1 stopcontact

TERRAS :

- lichtpunt (muur) met 1 schakelaar

ALGEMENE INKOMHALL

- minuterie met 2 lichtpunten,  bedieningen met sensor

- 1 stopcontact

PARLOFONIE

In elk appartement is er 1 Parlofoon binnenpost voorzien, geplaatst naast de inkomdeur in de hal van het appartement. Aangesloten op het gemeenschappelijk frontplaat aan de inkom van het gebouw, tegen de buitengevel. Standaard uitgevoerd ,voorzien van een deurknop voor het elektrisch openen van de algemene inkomdeur.

TV – DISTRIBUTIE

De hoofdinkom van de distributie is voorzien in het tellerlokaal. Van daaruit wordt er een kabel gelegd naar een plaats te bepalen door de bouwheer.

De verbindingen en de aansluitingen gebeuren door de leverende maatschappij.

TELEFOON

Er is een telefoonkabel voorzien van de kelder-tellerlokaal naar de berging onder de elektriciteitskast.

Van daar wordt in het appartement een leiding met trekdraad voorzien. De aansluitingen en verbindingen gebeuren door de leverende maatschappij.

ARMATUREN

Er worden geen armaturen voorzien in de privatieve gedeelten.

De armaturen voor de gemeenschappelijke delen worden gekozen door de architect.

10.	VERWARMING

10.1 	VERWARMING

Is voorzien: alle nodige werken met betrekking tot het leveren van het CV systeem, dit volgens de regels van de kunst. Zij moeten voldoen aan alle wettelijke normen van de toepasselijke wetgeving.

De voorziene temperaturen zijn uitgerekend volgens de geldende NBN norm, zijnde, bij eventuele buitentemperatuur van -10° C moet er een mogelijkheid zijn om temperaturen te verzekeren van in de living 22°,

keuken 20°, slaapkamer 18° en badkamer 24°.

De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van individuele centrale verwarming op gas met een condensatieketel ,voor de voeding van de radiatoren en de warmwaterbereiding. De temperatuurregeling gebeurt door middel van een programmeerbare kamerthermostaat in de woonkamer. Er worden stalen plaatradiatoren voorzien,wit gelakt en vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalst plaatstaal.

De speciaal voorbehandelde plaat heeft een grondlaag verkregen door een kataforetisch onderdompelingproces en wordt gemoffeld

De radiatoren zullen naargelang de warmtebehoeften uitgevoerd worden met één, twee of drie elementen.

Het aantal radiatoren wordt bepaald door  de CV installateur. De bouwheer mag, in de mate van het mogelijke, de plaats van de radiatoren aanduiden. De afmetingen zullen in elk geval voldoende moeten zijn om radiatoren te plaatsen die de voorziene temperaturen waarborgen. De voedingsleidingen van de radiatoren komen uit de muur.

De radiatoren zijn voorzien van gewone regelkranen.

Er zijn geen radiatoren voorzien in de hal.

11.	SANITAIRE INSTALLATIE

11.1 	SANITAIRE INSTALLATIE

Afhankelijk van de waterleverende maatschappij wordt één algemene of verschillende individuele meters geplaatst in een gemeenschappelijk tellerlokaal volgens aanduiding op het bouwplan.

De werken omvatten alle leveringen en plaatsingen van de voorziene toestellen en aan- en afvoerleidingen die nodig zijn om het geheel perfect te laten functioneren.

Aan- en afvoeren

keuken: 			1 aansluiting koud water spoeltafel

1 aansluiting warm water spoeltafel

1 aansluiting koud water vaatwasser

1 afvoer vaatwasser

1 afvoer spoelbak

badkamer		1 aanvoer koud water douche/bad.

1 aanvoer warm water douche/bad

1 afvoer douche/bad

2 aansluitingen koud water lavabo’s

2 aansluitingen warm water lavabo’s

2 afvoeren lavabo’s

1 aansluiting koud water toilet

1 afvoer toilet

Berging			1 aansluiting koud water voor cv

1 dubbele dienstkraan voor wasmachine

1 afvoer voor wasmachine

1 aansluiting afvoer condenswater cv

11.2 	SANITAIRE TOESTELLEN

Voor de aankoop van de sanitaire toestellen is er een particuliere handelswaarde voorzien van 4235 €

inclusief  BTW..

12.	VENTILATIE EN VERLUCHTINGEN

12.1 	VENTILATIE

Er wordt voor voldoende verluchtingen gezorgd in de volgende ruimtes: CV-lokaal, keuken, badkamer en wc. De ventilatie voldoet aan de huidige normering en conform de EPB berekening, deze kan zowel statisch als mechanisch voorzien worden.

12.2 	VERLUCHTINGEN

De aannemer kan beschikken over de leidingschachten op plan aangeduid.

Daarbinnen mag hij naar eigen goeddunken, op de meest efficiënte wijze, verschillende schouwen installeren en aansluitingen van toestellen of lokalen erop combineren met dien verstande, dat voldaan is aan de voorschriften en de normen door de wet opgelegd. De afmetingen van de schachten kunnen eventueel aangepast worden indien deze normen dit vereisen.

Horizontaal lopende verluchtingskanalen in de lokalen worden afgewerkt met MDF-platen , gipsplaten of gelijkwaardig.

13.	BRIEVENBUSSEN

  - BRIEVENBUSSEN

De brievenbussen worden uitgevoerd volgens de normen en afmetingen van de post.

De brievenbussen worden aan de straat geplaatst – model volgens opgave van de architect in metaal.

14.	NUTSVOORZIENINGEN - AANSLUITINGEN

  - NUTSVOORZIENINGEN – AANSLUITINGEN

In samenspraak met de bevoegde diensten worden alle nutsvoorzieningen via waterdichte doorgangen binnengebracht. De lokalen voor meters en privé-aftakkingen bevinden zich in een gemeenschappelijke

ruimte.

Alle aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, TV-distributie en telefoon), evenals de aansluitingskosten op de riolering zijn ten laste van de koper.

Bij de afwerking van de privatieve delen worden de installaties gekeurd door een onafhankelijke organisatie. Met dit keuringsverslag dient de klant zijn leverancier (gas,water, elektriciteit) opdracht te geven de meters officieel te openen.

15.	LIFTEN

15.1 	LIFTEN

De lift is een elektrische lift voor vier personen of 320 kg met een hefsnelheid van 0.4 meter per seconde.

De kooi heeft minimaal volgende afmetingen B= 800 mm D= 1100 mm H = 2200 mm de kooideuren zijn lateraal openschuivend. Niet van toepassing in deze residentie.

16.	SCHILDERWERKEN

16.1 	SCHILDERWERKEN

Er worden geen schilderwerken voorzien in de privatieve gedeelten van het gebouw, noch schilderklaar maken van muren en plafonds.

De muren en de plafonds van de inkom en de gemeenschappelijke traphallen  zullen geschilderd worden.

De deuren in de gemeenschappelijke gedeelten worden  geschilderd.

De deuren tussen gemeenschappelijk gedeelten en privé gedeelten worden alleen aan de gemeenschappelijke zijde geschilderd

De kleur van deze schildering is te bepalen door de architect.

17.	BRANDVEILIGHEID

17.1 	ROOKDETECTOREN

Iedere individuele woning wordt voorzien van voldoende optische rookmelders, de plaatsing wordt voldaan aan de huidige reglementering.

De gemeenschappelijke delen voldoen aan de eisen gesteld door de bevoegde brandweerdiensten, inclusief noodverlichting, rook-en warmte afvoeren.

18.	OMGEVINGSWERKEN

18.1	 BUITENAANLEG

De tuinen zijn privé, deze wordt enkel aangevuld en geëffend met teelaarde.

De gemeenschappelijke tuinen van de appartementen worden aangelegd door de bouwheer.

De toegangen naar de inkomhallen worden uitgevoerd in klinkerverharding of gelijkaardig, kleur en vorm te bepalen door de architect.

19.	OPMERKINGEN

19.1 	BEMATINGEN

De plannen van de appartementen welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Wat betreft de afwerking en  maten zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen.

De plannen worden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten.

Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang, zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.

Scheurvorming of krimpscheuren door natuurlijke zetting van de bouw kunnen niet verhaalt worden op de bouwheer.

19.2	ERELONEN

De erelonen van de architect, de stabiliteitsingenieur, de veiligheidscoördinator en de EPB verslaggever welke aangesteld werden door de aannemer/promotor, zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de tussenkomst van aangestelde door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde architecten en ingenieurs, zijn ten financiële laste van de koper.

19.3	WIJZIGINGEN

De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen of nutsvoorzieningsmaatschappijen.

De wijzigingen zijn gerechtvaardigd indien promotor of architect menen dat deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enzovoort.

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat,  daar waar  dit expliciet staat vermeld.

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (ttz aan de afwerking of de lay-out van zijn woning), kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor/architect hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost dient aangerekend te worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk.

Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf vòòr de oplevering van het appartement. Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de aannemer/promotor en deze staat dit toe, dan zal de koper maximaal 70% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf.

Let wel:  (het niet uitvoeren dient door de koper tijdig aangevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning)

Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de oplevering van zijn privatieve delen. De aannemer/promotor wordt in dit geval ontslagen van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers.

Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de oplevering.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk ook geweigerd worden door de promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het gebouw gekocht wordt met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij dit expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend.

19.4	WERFBEZOEK

Omwille van veiligheidsredenen is de werf verboden toegang voor alle kopers en kandidaat kopers.

Er kan een geleid bezoek aangevraagd worden aan de bouwpromotor die in overleg met de veiligheidscoördinator het tijdstip van  de toegankelijkheid zal bepalen.

Nota:

Getoonde visualisaties zijn louter indicatief en behelst de architecturale vormgeving die de ontwerper voor ogen heeft. De binnenzichten duiden op de ruimte die gecreëerd kunnen worden door gebruik te maken van kleur en interieurinrichting.

Opgemaakt te 			op			in twee exemplaren.

Elke partij verklaart onderhavig lastenkohier te hebben gelezen, akkoord te gaan met de inhoud en één exemplaar te hebben ontvangen.

“ gelezen en goedgekeurd “					“ gelezen en goedgekeurd “

Voor de koper 							   Voor de verkoper